Oznaczenie sprawy: WO.3154.5.2017.

Załącznik nr 2  do Ogłoszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: „Dostawa do 5 szkół w Gminie Ustrzyki Dolne pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania  szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

| Lp. | Nazwa jednostki i adres | Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótko ogniskowym | Monitor dotykowy interaktywny | Projektor multimedialny | Głośniki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych. Ul. 29 Listopada 21, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13/ 461 14 21 | 78” 1 szt. | 65” 1 szt. z komputerem | - | 1 kpl. |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych. Ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13/ 461 16 05 | 78” 3 szt. |  | - | - |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience Ropienka 111 , 38-711 Ropienka tel. 13/ 460 1008 | 78” 1 szt. | 65” 1 szt. z komputerem |  | 1 kpl. |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustianowej Górnej , Ustianowa Górna 84, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13/ 461 39 60 | 78” 1 szt. | 65” 1 szt. z komputerem |  | 1 kpl. |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, Wojtkowa 40, 38-712 Wojtkowa tel. 13/ 461 23 13 | 78” 1 szt. | 65” 1 szt. z komputerem |  | 1 kpl. |
|  | RAZEM | 78” – 7 szt. . | 65” – 4 szt. z komputerem |  | 4 kpl |

| Interaktywny monitor dotykowy 65” z komputerem OPS |
| --- |
| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| Typ | Interaktywny monitor dotykowy 65 ”o rozdzielczości 4K z wbudowanym komputerem i systemem operacyjnym i oprogramowaniem edukacyjnym |
| Zastosowanie | Placówka oświatowa na cele edukacyjne |
| Monitor | LED 65 ” |
| Format | 16:9 |
| Wymiary obszaru wyświetlania (szerokość*wysokość) | 1428.5*803.5mm |
| Rozdzielczość | 3840*2160 (4K) |
| Głębia koloru | Min 10bit |
| Jasność | Min 350cd/m2 |
| Czas reakcji | ≤ 8ms |
| Kontrast | Min 1100:1 |
| Kąt widzenia | 178∘ |
| Żywotność | Min 30000 godzin |
| Powierzchnia monitora | Szkło hartowane, powłoka antyrefleksyjna, zapewnia ochronę przed odbijaniem się światła od powierzchni wyświetlacza |
| Czujnik dotyku | Podczerwień |
| Liczba punktów dotyku | Min 10 punktów |
| Metoda obsługi | Za pomocą palca, pisaka, bez elementów elektronicznych |
| Metoda montażu | Statyw mobilny na kółkach umożliwiający zamontowanie monitora interaktywnego o maksymalnej wadze 150kg – statyw tego samego producenta. Gumowe kółka jezdne z możliwością blokady. Duża półka przewidziana na komputer lub inne akcesoria. |
| System operacyjny monitora | System, który umożliwia zrzuty ekranu, przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmów i zdjęć, dokumentów zapisanych na pamięci USB, a także dokonywanie adnotacji na oglądanych materiałach/aplikacjach/ obrazach Automatyczne wykrywanie podłączonych zewnętrznych źródeł . |
| Komunikacja | Ethernet RJ45 |
| Głośniki | Wbudowane stereo |
| Wejścia/wyjścia monitora | Slot OPS dla komputera OPS 2 porty USB 2x HDMI 1x VGA 1 x Czytnik kart |
| Cechy komputera OPS | Procesor wielordzeniowy Architektura 64 bit, Pamięć RAM 4GB Dysk: Półprzewodnikowy dysk typu SSD min. 100 GB Karta graficzna zintegrowana Fabrycznie Nowy MS Windows 10 64bit dedykowany dla placówek oświatowych lub równoważny, w wersji Professional, produkt pochodzący z legalnego kanału dystrybucyjnego, licencje nigdy wcześniej nie aktywowane, 2 pory USB 1xRJ45 1x VGA 1xHDMI |
| Oprogramowanie edukacyjne | Wybrane funkcje oprogramowania: Bogata baza materiałów Rozpoznawanie pisma w j. polskim Przekształcanie tekstu na mowę Rozpoznawanie rysowanych ręcznie kształtów Bogata baza widget’ów - prostych gier i zabaw w formie mini aplikacji Bogata baza efektów - rozmycie, fala, stary film Możliwość nakładania animacji na dowolny obiekt Interaktywne z dożywotnią licencją Licencja producenta monitora na wbudowane oprogramowanie Komunikaty, menu i obsługa wbudowanego oprogramowania w języku polskim Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności |
| Wymagania ogólne | Wymagane jest aby system operacyjny, oprogramowanie i sterowniki do wszystkich podzespołów komputera typu OPS oraz monitora interaktywnego były zainstalowane. Wymagana jest możliwość ponownej instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, oprogramowania i sterowników. |
| Wyposażenie | Kabel USB, zestaw montażowy, pisaki, instrukcja, płyta z oprogramowaniem, |
| Ilość (szt.) | 4 szt |
| Głośniki przenośne. |
| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| Typ | Aktywny |
| Zastosowanie | Placówka oświatowa na cele edukacyjne |
| Przeznaczenie | Przenośny – do tablicy interaktywnej |
| System min. | dwudrożne |
| Moc min. | Min 2x40 W |
| Pasmo przenoszenia (min.-max.) | 50 Hz – 20 kHz |
| Dodatkowe wyposażenie | Okablowanie – zasilające min 2 m, przewód głośnikowy jeśli jest konieczny min. 5 m, wbudowany wzmacniacz, wejście mikrofon, wejście audio, opcjonalnie: odtwarzacz mp3, głośniki basowe, głośnik nisko - średniotonowy, głośnik wysokotonowy, |
| Zasilane | z sieci elektrycznej 230V lub USB |
| Ilość (szt.) | zestawy ( w zestawie 2 głośniki) |
| Projektor ultrakrótkoogniskowy w zestawie z tablicą opisaną niżej. |
| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| Typ | Projektor ultrakrótkoogniskowy |
| Zastosowanie | Placówka oświatowa na cele edukacyjne |
| System projekcji‎ | DLP |
| Rozdzielczość rzeczywista‎ | 1280 x 800) |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Jasność‎ | Min 3300 Ansi Lumenów‎ |
| Współczynnik kontrastu‎ | Min 15000:1‎ |
| Wyświetlane kolory‎ | Min 1.07 Mld Kolorów‎ |
| Rozmiar obrazu (przekątna)‎ | Min 79” |
| Żywotność Lampy w trybie normalnym | Min 3 000h |
| Kompatybilność video: | NTSC, PAL, SECAM 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Języki menu ekranowego‎ | Polski |
| Złącza‎ wejścia /wyjścia | VGA, HDMI, Audio, USB, |
| Sterowanie | Przyciski na projektorze, pilot bezprzewodowy |
| Wyposażenie | Dedykowany uchwyt wraz z zestawem montażowym do tablicy interaktywnej. Kabel zasilający |
| Ilość (szt) | 7 szt. |
| Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym opisanym wyżej. |
| Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
| Typ | Tablica interaktywna dotykowa |
| Zastosowanie | Placówka oświatowa na cele edukacyjne |
| Format | 4:3 |
| Przekątna wymiaru interaktywnego - roboczego | Min 79” |
| Powierzchnia tablicy | Ceramiczna, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych. |
| Metoda obsługi | Za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, |
| Czujnik dotyku | Podczerwień |
| Obsługa przez wielu użytkowników | Min 2 osoby |
| Wyposażenie | Kabel USB, zestaw montażowy, pisaki, instrukcja, płyta z oprogramowaniem, półka na akcesoria, montaż na dedykowanym uchwycie ściennym |
| Czas reakcji | ≤ 8ms |
| Rozwiązania | Funkcja Plug&Play Obsługa multigestów |
| Zasilanie | Energia pobierana z komputera za pomocą kabla USB |
| Obsługa | Prowadzona z poziomu komputera stacjonarnego bądź przenośnego |
| Oprogramowanie edukacyjne | Wybrane funkcje oprogramowania: Bogata baza materiałów Rozpoznawanie pisma w j. polskim Przekształcanie tekstu na mowę Rozpoznawanie rysowanych ręcznie kształtów Bogata baza widget’ów - prostych gier i zabaw w formie mini aplikacji Bogata baza efektów - rozmycie, fala, stary film Możliwość nakładania animacji na dowolny obiekt Interaktywne z dożywotnią licencją Licencja producenta monitora na wbudowane oprogramowanie Komunikaty, menu i obsługa wbudowanego oprogramowania w języku polskim Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności oraz nośnikiem instalacyjnym |
| Metoda montażu | Na ścianie |
| Ilość (szt. ) ` | 7 szt. |