SZCZEGÓ£OWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.02.01

KANALIZACJA  DESZCZOWA

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieæ kanalizacyjna zewnêtrzna przeznaczona do odprowadzania œcieków opadowych.

1.4.2. Kana³y

1.4.2.1. Kana³ - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania œcieków.

1.4.2.2. Kana³ deszczowy - kana³ przeznaczony do odprowadzania œcieków opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kana³ przeznaczony do po³¹czenia wpustu deszczowego z sieci¹ kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kana³ zbiorczy - kana³ przeznaczony do zbierania œcieków z co najmniej dwóch kana³ów bocznych.

1.4.2.5. Kolektor g³ówny - kana³ przeznaczony do zbierania œcieków z kana³ów oraz kana³ów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kana³ nieprze³azowy - kana³ zamkniêty o wysokoœci wewnêtrznej mniejszej ni¿            1,0 m.

1.4.2.7. Kana³ prze³azowy - kana³ zamkniêty o wysokoœci wewnêtrznej równej lub wiêkszej ni¿ 1,0 m.

1.4.3. Urz¹dzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze³azowym przeznaczona do kontroli i prawid³owej eksploatacji kana³ów.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za³amaniach osi kana³u w planie, na za³amaniach spadku kana³u oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka po³¹czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ³¹czenia co najmniej dwóch kana³ów dop³ywowych w jeden kana³ odp³ywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj¹ca dodatkowy przewód pionowy umo¿liwiaj¹cy wytr¹cenie nadmiaru energii œcieków, sp³ywaj¹cych z wy¿ej po³o¿onego kana³u dop³ywowego do ni¿ej po³o¿onego kana³u odp³ywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezw³azowa - œlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu w³azowego, spe³niaj¹ca funkcje studzienki po³¹czeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze³azowym przeznaczona do kontroli i prawid³owej eksploatacji kana³ów.

1.4.3.7. Komora po³¹czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do ³¹czenia co najmniej dwóch kana³ów dop³ywowych w jeden kana³ odp³ywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj¹ca pochylniê i zag³êbienie dna umo¿liwiaj¹ce wytr¹cenie nadmiaru energii œcieków sp³ywaj¹cych z wy¿ej po³o¿onego kana³u dop³ywowego.

1.4.3.9. Wylot œcieków - element na koñcu kana³u odprowadzaj¹cego œcieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejœcie syfonowe - jeden lub wiêcej zamkniêtych przewodów kanalizacyjnych z rur ¿eliwnych, stalowych lub ¿elbetowych pracuj¹cych pod ciœnieniem, przeznaczonych do przep³ywu œcieków pod przeszkod¹ na trasie kana³u.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czêœci œcieków opadowych i zredukowania maksymalnego natê¿enia przep³ywu.

1.4.3.12. Przepompownia œcieków - obiekt budowlany wyposa¿ony w zespo³y pompowe, instalacje i pomocnicze urz¹dzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania œcieków z poziomu ni¿szego na wy¿szy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urz¹dzenie do odbioru œcieków opadowych, sp³ywaj¹cych do kana³u z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czêœæ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoœci eksploatacyjnych. Wysokoœæ komory roboczej jest to odleg³oœæ pomiêdzy rzêdn¹ dolnej powierzchni p³yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzêdn¹ spocznika.

1.4.4.2. Komin w³azowy - szyb po³¹czeniowy komory roboczej z powierzchni¹ ziemi, przeznaczony do zejœcia obs³ugi do komory roboczej.

1.4.4.3. P³yta przykrycia studzienki lub komory - p³yta przykrywaj¹ca komorê robocz¹.

1.4.4.4. W³az kana³owy - element ¿eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo¿liwiaj¹cy dostêp do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep³ywu w nim œcieków.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiêdzy kinet¹ a œcian¹ komory roboczej.

1.4.5. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania  i sk³adowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rury kana³owe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe œrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], s¹ stosowane g³ównie do budowy przykanalików.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk¹ i bez stopki o œrednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-06.02 [19].

2.2.3. Rury ¿elbetowe kielichowe „Wipro”

Rury o œrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].

2.2.4. Rury ¿eliwne kielichowe ciœnieniowe

Rury ¿eliwne kielichowe ciœnieniowe o œrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101 [15].

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powy¿ej wejœcia kana³ów) powinna byæ wykonana z:

krêgów betonowych lub ¿elbetowych odpowiadaj¹cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

muru ceg³y kanalizacyjnej odpowiadaj¹cej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poni¿ej wejœcia kana³ów powinna byæ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadaj¹cego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z ceg³y kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin w³azowy

Komin w³azowy powinien byæ wykonany z krêgów betonowych lub ¿elbetowych o œrednicy 0,80 m odpowiadaj¹cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje siê jako monolit z betonu hydrotechnicznego o w³aœciwoœciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. W³azy kana³owe

W³azy kana³owe nale¿y wykonywaæ jako:

w³azy ¿eliwne typu ciê¿kiego odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

w³azy ¿eliwne typu lekkiego odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie z³azowe

Stopnie z³azowe ¿eliwne odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materia³y dla komór przelotowych po³¹czeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z p³yt¹ stropow¹ i dnem mo¿e byæ wykonana jako ¿elbetowa wraz z domieszkami uszczelniaj¹cymi lub z ceg³y kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowej.

2.4.2. Komin w³azowy

Komin w³azowy wykonuje siê z krêgów betonowych lub ¿elbetowych o œrednicy 0,8 m odpowiadaj¹cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. W³az kana³owy

Wed³ug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezw³azowe - œlepe

2.5.1. Komora po³¹czeniowa

Komorê po³¹czeniow¹ (œciany) wykonuje siê z betonu hydrotechnicznego odpowiadaj¹cego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelniaj¹cymi lub z ceg³y kanalizacyjnej odpowiadaj¹cej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. P³yta pokrywowa

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to p³ytê pokrywow¹ stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23].

2.5.3. P³yta denna

P³ytê denn¹ wykonuje siê z betonu hydrotechnicznego o w³aœciwoœciach podanych w pkt 2.3.1.

2.6. Studzienki œciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne ¿eliwne

Wpusty uliczne ¿eliwne powinny odpowiadaæ wymaganiom PN-H-74080-01 [12]           i PN-H-74080-04 [13].

2.6.2. Krêgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki œciekowe stosowane s¹ prefabrykowane krêgi betonowe o œrednicy 50 cm, wysokoœci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierœcienie ¿elbetowe prefabrykowane

Pierœcienie ¿elbetowe prefabrykowane o œrednicy 65 cm powinny byæ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal¹ StOS.

2.6.4. P³yty ¿elbetowe prefabrykowane

P³yty ¿elbetowe prefabrykowane powinny mieæ gruboœæ 11 cm i byæ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal¹ StOS.

2.6.5. P³yty fundamentowe zbrojone

P³yty fundamentowe zbrojone powinny posiadaæ gruboœæ 15 cm i byæ wykonane z betonu klasy B 15.

2.6.6. Kruszywo na podsypkê

Podsypka mo¿e byæ wykonana z t³ucznia lub ¿wiru. U¿yty materia³ na podsypkê powinien odpowiadaæ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadaæ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaæ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sk³adowanie materia³ów

2.9.1. Rury kana³owe

Rury mo¿na sk³adowaæ na otwartej przestrzeni, uk³adaj¹c je w pozycji le¿¹cej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj¹cej.

Powierzchnia sk³adowania powinna byæ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem siê wód opadowych.

W przypadku sk³adowania poziomego pierwsz¹ warstwê rur nale¿y u³o¿yæ na podk³adach drewnianych. Podobnie na podk³adach drewnianych nale¿y uk³adaæ wyroby w pozycji stoj¹cej i je¿eli powierzchnia sk³adowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowi¹zany uk³adaæ rury wed³ug poszczególnych grup, wielkoœci i gatunków w sposób zapewniaj¹cy statecznoœæ oraz umo¿liwiaj¹cy dostêp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.9.2. Krêgi

Krêgi mo¿na sk³adowaæ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ¿e nacisk krêgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sk³adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokoœæ sk³adowania nie powinna przekraczaæ 1,8 m. Sk³adowanie powinno umo¿liwiaæ dostêp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych krêgów.

2.9.3. Ceg³a kanalizacyjna

Ceg³a kanalizacyjna mo¿e byæ sk³adowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo¿liwiaj¹cymi odprowadzenie wód opadowych.

Ceg³y w miejscu sk³adowania powinny byæ u³o¿one w sposób uporz¹dkowany, zapewniaj¹cy ³atwoœæ przeliczenia. Ceg³y powinny byæ u³o¿one w jednostkach ³adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki ³adunkowe mog¹ byæ u³o¿one jedne na drugich maksymalnie w                       3 warstwach, o ³¹cznej wysokoœci nie przekraczaj¹cej 3,0 m.

Przy sk³adowaniu cegie³ luzem maksymalna wysokoœæ stosów i pryzm nie powinna przekraczaæ 2,2 m.

2.9.4. W³azy kana³owe i stopnie

W³azy kana³owe i stopnie powinny byæ sk³adowane z dala od substancji dzia³aj¹cych koroduj¹co. W³azy powinny byæ posegregowane wg klas. Powierzchnia sk³adowania powinna byæ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty ¿eliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mog¹  byæ sk³adowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokoœci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nale¿y sk³adowaæ na utwardzonym i odwodnionym pod³o¿u w sposób zabezpieczaj¹cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

¿urawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiêbiernych,

spycharek ko³owych lub g¹siennicowych,

sprzêtu do zagêszczania gruntu,

wci¹garek mechanicznych,

beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur kana³owych

Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd³u¿ œrodka transportu, z wyj¹tkiem rur betonowych o stosunku œrednicy nominalnej do d³ugoœci, wiêkszej ni¿ 1,0 m, które nale¿y przewoziæ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo¿one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wp³ywem si³ bezw³adnoœci wystêpuj¹cych w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym uk³adaniu rur górna warstwa nie mo¿e przewy¿szaæ œcian œrodka transportu o wiêcej ni¿ 1/3 œrednicy zewnêtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy¿ej ni¿ 2 m).

Pierwsz¹ warstwê rur kielichowych nale¿y uk³adaæ na podk³adach drewnianych, zaœ poszczególne warstwy w miejscach stykania siê wyrobów nale¿y przek³adaæ materia³em wyœció³kowym (o gruboœci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport krêgów

Transport krêgów powinien odbywaæ siê samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo¿onych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek³adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia³ów.

Podnoszenie i opuszczanie krêgów o œrednicach 1,2 m i 1,4 m nale¿y wykonywaæ za pomoc¹ minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport ceg³y kanalizacyjnej

Ceg³a kanalizacyjna mo¿e byæ przewo¿ona dowolnymi œrodkami transportu w jednostkach ³adunkowych lub luzem.

Jednostki ³adunkowe nale¿y uk³adaæ na œrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Ceg³y transportowane luzem nale¿y uk³adaæ na œrodkach przewozowych œciœle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni œrodka transportu.

Wysokoœæ ³adunku nie powinna przekraczaæ wysokoœci burt.

Ceg³y luzem mog¹ byæ przewo¿one œrodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Za³adunek i wy³adunek ceg³y w jednostkach ³adunkowych powinien siê odbywaæ mechanicznie za pomoc¹ urz¹dzeñ wyposa¿onych w osprzêt kleszczowy, wid³owy lub chwytakowy. Za³adunek i wy³adunek wyrobów przewo¿onych luzem powinien odbywaæ siê rêcznie przy u¿yciu przyrz¹dów pomocniczych.

4.5. Transport w³azów kana³owych

W³azy kana³owe mog¹ byæ transportowane dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

W³azy typu ciê¿kiego mog¹ byæ przewo¿one luzem, natomiast typu lekkiego nale¿y uk³adaæ na paletach po 10 szt. i ³¹czyæ taœm¹ stalow¹.

4.6. Transport wpustów ¿eliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem siê podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie œrodki transportowe, które nie spowoduj¹ segregacji sk³adników, zmiany sk³adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni¿enia temperatury przekraczaj¹cej granicê okreœlon¹ w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu, w sposób zabezpieczaj¹cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byæ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc¹ ko³ków osiowych, ko³ków œwiadków i ko³ków krawêdziowych.

W przypadku niedostatecznej iloœci reperów sta³ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzêdnymi sprawdzonymi przez s³u¿by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzêdne przeka¿e In¿ynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nale¿y wykonaæ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (rêcznie lub mechanicznie) powinny byæ dostosowane do g³êbokoœci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzêtu mechanicznego.

Szerokoœæ wykopu uwarunkowana jest zewnêtrznymi wymiarami kana³u, do których dodaje siê obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie œcian i uszczelnienie styków. Deskowanie œcian nale¿y prowadziæ w miarê jego g³êbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byæ wywieziony przez Wykonawcê na odk³ad.

Dno wykopu powinno byæ równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy¿szym od rzêdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjêcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byæ wykonane bezpoœrednio przed u³o¿eniem przewodów rurowych. Zdjêcie tej warstwy Wykonawca wykona rêcznie lub w sposób uzgodniony z In¿ynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byæ wykonane od  0,10 do 0,15 m g³êbiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie pod³o¿a

W gruntach suchych piaszczystych, ¿wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod³o¿em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod³o¿e nale¿y wykonaæ z warstwy t³ucznia lub ¿wiru z piaskiem o gruboœci od 15 do 20 cm ³¹cznie z u³o¿onymi s¹czkami odwadniaj¹cymi. Dla przewodów o œrednicy powy¿ej 0,50 m, na warstwie odwadniaj¹cej nale¿y wykonaæ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi¹cych zbite i³y nale¿y wykonaæ pod³o¿e z pospó³ki, ¿wiru lub t³ucznia o gruboœci od 15 do 20 cm. Dla przewodów o œrednicy powy¿ej 0,50 m nale¿y wykonaæ fundament betonowy zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.

Zagêszczenie pod³o¿a powinno byæ zgodne z okreœlonym w SST.

5.5. Roboty monta¿owe

Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g³êbokoœæ posadowienia ruroci¹gu powinny spe³niaæ poni¿sze warunki:

najmniejsze spadki kana³ów powinny zapewniæ dopuszczalne minimalne prêdkoœci przep³ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog¹ byæ jednak mniejsze:

dla kana³ów o œrednicy do 0,4 m - 3 (,

dla kana³ów i kolektorów przelotowych -1 (

(wyj¹tkowo dopuszcza siê spadek 0,5 ().

Najwiêksze dopuszczalne spadki wynikaj¹ z ograniczenia maksymalnych prêdkoœci przep³ywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaœ dla rur ¿elbetowych             5 m/s).

g³êbokoœæ posadowienia powinna wynosiæ w zale¿noœci od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zag³êbieniach zachodzi koniecznoœæ odpowiedniego ocieplenia kana³u.

Ponadto nale¿y d¹¿yæ do tego, aby zag³êbienie kana³u na koñcówce sieci wynosi³o minimum 2,5 m w celu zapewnienia mo¿liwoœci ewentualnego skanalizowania obiektów po³o¿onych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kana³owe

Rury kana³owe typu „Wipro” uk³ada siê zgodnie z „Tymczasow¹ instrukcj¹ projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” [24].

Rury u³o¿one w wykopie na znacznych g³êbokoœciach (ponad 6 m) oraz znacznie obci¹¿one, w celu zwiêkszenia wytrzyma³oœci powinny byæ wzmocnione zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Poszczególne u³o¿one rury powinny byæ unieruchomione przez obsypanie piaskiem poœrodku d³ugoœci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni³a po³o¿enia do czasu wykonania uszczelnienia z³¹czy.

Uszczelnienia z³¹czy rur kana³owych mo¿na wykonaæ:

sznurem konopnym smo³owanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych œrednicy 0,20 m,

zapraw¹ cementow¹ 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub ¿elbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowych o œrednicy od 0,20 do 1,0 m,

specjalnymi fabrycznymi pierœcieniami gumowymi lub wed³ug rozwi¹zañ indywidualnych zaakceptowanych przez In¿yniera w przypadku stosowania rur „Wipro”,

sznurem konopnym i foli¹ aluminiow¹ przy stosowaniu rur ¿eliwnych kielichowych ciœnieniowych œrednicy od 0,2 do1,0 m.

Po³¹czenia kana³ów stosowaæ nale¿y zawsze w studzience lub w komorze (kana³y o œrednicy do 0,3 m mo¿na ³¹czyæ na wpust lub poprzez studzienkê kryt¹ - œlep¹).

K¹t zawarty miêdzy osiami kana³ów dop³ywowego i odp³ywowego - zbiorczego powinien zawieraæ siê w granicach  od 45 do 90o.

Rury nale¿y uk³adaæ w temperaturze powy¿ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaæ w temperaturze nie mniejszej ni¿ +8o C.

Przed zakoñczeniem dnia roboczego b¹dŸ przed zejœciem z budowy nale¿y zabezpieczyæ koñce u³o¿onego kana³u przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

trasa przykanalika powinna byæ prosta, bez za³amañ w planie i pionie (z wyj¹tkiem ³uków dla pod³¹czenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy pod³¹czeniach do kana³u ogólnosp³awnego),

minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosiæ 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i przykanalików nie d³u¿szych ni¿ 12 m mo¿na stosowaæ œrednicê 0,15 m),

d³ugoœæ przykanalika od studzienki œciekowej (wpustu ulicznego) do kana³u lub studzienki rewizyjnej po³¹czeniowej nie powinna przekraczaæ 24 m,

w³¹czenie przykanalika do kana³u mo¿e byæ wykonane za poœrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. œlepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalików powinny wynosiæ od min. 20 ( do max. 400 ( z tym, ¿e przy spadkach wiêkszych od 250 ( nale¿y stosowaæ rury ¿eliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien byæ zgodny z kierunkiem spadku kana³u zbiorczego,

w³¹czenie przykanalika do kana³u powinno byæ wykonane pod k¹tem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o),

w³¹czenie przykanalika do kana³u poprzez studzienkê po³¹czeniow¹ nale¿y dokonywaæ tak, aby wysokoœæ spadku przykanalika nad pod³og¹ studzienki wynosi³a max. 50,0 cm. W przypadku koniecznoœci w³¹czenia przykanalika na wysokoœci wiêkszej nale¿y stosowaæ przepady (kaskady) umieszczone na zewn¹trz poza œciank¹ studzienki,

w³¹czenia przykanalików z dwóch stron do kana³u zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byæ usytuowane w odleg³oœci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko³owych powinny byæ zgodne ze œrednicami okreœlonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko³owych

| Œrednica przewodu | Minimalna œrednica studzienki rewizyjnej ko³owej (m) |
| --- | --- |

odprowadzaj¹cego

| (m) | przelotowej | po³¹czeniowej | spadowej-kaskadowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,20 |
|  | 0,25 |
| 1,20 |
|  | 0,30 | 1,20 |
| 1,20 |
| 0,40 |
|  | 0,50 |
| 1,40 |
|  | 0,60 | 1,40 |
| 1,40 |

Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

studzienki przelotowe powinny byæ lokalizowane na odcinkach prostych kana³ów w odpowiednich odleg³oœciach (max. 50 m przy œrednicach kana³u do 0,50 m i 70 m przy œrednicach powy¿ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana³u,

studzienki po³¹czeniowe powinny byæ lokalizowane na po³¹czeniu jednego lub dwóch kana³ów bocznych,

wszystkie kana³y w studzienkach nale¿y ³¹czyæ oœ w oœ (w studzienkach krytych),

studzienki nale¿y wykonywaæ na uprzednio wzmocnionym (warstw¹ t³ucznia lub ¿wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywaæ nale¿y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystêpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy ró¿nica rzêdnych dna kana³ów w studzience przekracza 0,50 m nale¿y stosowaæ studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana³ach o œrednicy powy¿ej 0,40 m powinny mieæ przelew o kszta³cie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kana³ach o œrednicy do 0,40 m w³¹cznie powinny mieæ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn¹trz studzienki. Ró¿nica poziomów przy tym rozwi¹zaniu nie powinna przekraczaæ 4,0 m.

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po³¹czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych czêœci:

komory roboczej,

komina w³azowego,

dna studzienki,

w³azu kana³owego,

stopni z³azowych.

Komora robocza powinna mieæ wysokoœæ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek p³ytkich (kiedy g³êbokoœæ u³o¿enia kana³u oraz warunki ukszta³towania terenu nie pozwalaj¹ zapewniæ ww. wysokoœci) dopuszcza siê wysokoœæ komory roboczej mniejsz¹ ni¿ 2,0 m.

Przejœcia rur kanalizacyjnych przez œciany komory nale¿y obudowaæ i uszczelniæ materia³em plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin w³azowy powinien byæ wykonany z krêgów betonowych lub ¿elbetowych o œrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nale¿y wykonaæ na p³ycie ¿elbetowej przejœciowej (lub rzadziej na krêgu sto¿kowym) w takim miejscu, aby pokrywa w³azu znajdowa³a siê nad spocznikiem o najwiêkszej powierzchni.

Studzienki p³ytkie mog¹ byæ wykonane bez kominów w³azowych, wówczas bezpoœrednio na komorze roboczej nale¿y umieœciæ p³ytê pokrywow¹, a na niej skrzynkê w³azow¹ wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nale¿y wykonaæ na mokro w formie p³yty dennej z wyprofilowan¹ kinet¹.

Kineta w dolnej czêœci (do wysokoœci równej po³owie œrednicy kana³u) powinna mieæ przekrój zgodny z przekrojem kana³u, a powy¿ej przed³u¿ony pionowymi œciankami do poziomu maksymalnego nape³nienia kana³u. Przy zmianie kierunku trasy kana³u kineta powinna mieæ kszta³t ³uku stycznego do kierunku kana³u, natomiast w przypadku zmiany œrednicy kana³u powinna ona stanowiæ przejœcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieæ spadek co najmniej 3 ( w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara¿onych na obci¹¿enia dynamiczne)powinny mieæ w³az typu ciê¿kiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mo¿na stosowaæ w³azy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom w³azu w powierzchni utwardzonej powinien byæ z ni¹ równy, natomiast w trawnikach i zieleñcach górna krawêdŸ w³azu powinna znajdowaæ siê na wysokoœci min.            8 cm ponad poziomem  terenu.

W œcianie komory roboczej oraz komina w³azowego nale¿y zamontowaæ mijankowo stopnie z³azowe w dwóch rzêdach, w odleg³oœciach pionowych 0,30 m i w odleg³oœci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i po³¹czeniowe

Dla kana³ów o œrednicy 0,8 m i wiêkszych nale¿y stosowaæ komory przelotowe i po³¹czeniowe projektowane indywidualnie, z³o¿one z nastêpuj¹cych czêœci:

komory roboczej,

p³yty stropowej nad komor¹,

komina w³azowego œrednicy 0,8 m,

p³yty pod w³az,

w³azu typu ciê¿kiego œrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komór roboczych:

wysokoœæ mierzona od pó³ki-spocznika do p³yty stropowej powinna wynosiæ od 1,80 do 2,0 m,

d³ugoœæ mierzona wzd³u¿ przep³ywu min. 1,20 m,

szerokoœæ nale¿y przyjmowaæ jako równ¹: szerokoœæ kana³u zbiorczego plus szerokoœæ pó³ek po obu stronach kana³u; minimalny wymiar pó³ki po stronie w³azu powinien wynosiæ 0,50 m, zaœ po stronie przeciwnej 0,30 m,

wymiary w planie dla komór po³¹czeniowych uzale¿nione s¹ ponadto od wielkoœci kana³ów i od promieni kinet, które nale¿y przyjmowaæ dla kana³ów bocznych o przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m.

Komory przelotowe powinny byæ lokalizowane na odcinkach prostych kana³ów w odleg³oœciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kana³u.

Komory po³¹czeniowe powinny byæ zlokalizowane na po³¹czeniu jednego lub dwóch kana³ów bocznych.

Wykonanie po³¹czenia kana³ów, komina w³azowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje siê na po³¹czeniach kana³ów o œrednicy od 0,60 m, przy du¿ych ró¿nicach poziomów w celu unikniêcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prêdkoœci wody) oraz nieekonomicznego zag³êbienia kana³ów.

Je¿eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

d³ugoœæ komory przepadowej zale¿y od przep³ywu oraz od ró¿nicy poziomów kana³u dolnego i górnego,

szerokoœæ komory zale¿y od szerokoœci kana³ów dop³ywowego i odp³ywowego oraz przejœcia kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostów powinny wynosiæ 0,80 x 0,70 m,

pomost górny nale¿y wykonaæ w odleg³oœci min. 1,80 m od p³yty stropowej do osi kana³u dop³ywowego,

nad pomostem górnym i dolnym nale¿y przewidzieæ oddzielny komin w³azowy,

pomost górny i schody nale¿y od strony kaskady zabezpieczyæ barier¹ wysokoœci min. 1,10 m.

Kominy w³azowe nale¿y wykonaæ tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady ³¹czenia kana³ów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe nale¿y wykonywaæ jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w zale¿noœci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezw³azowe - œlepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kana³y w tych studzienkach nale¿y ³¹czyæ sklepieniami.

Studzienki posadawia siê na podsypce z piasku gruboœci 7 cm, po u³o¿eniu kana³u.

W p³ycie dennej nale¿y wyprofilowaæ kinetê zgodnie z przekrojem kana³u.

Przy zmianie kierunku trasy kana³u kineta powinna mieæ kszta³t ³uku stycznego do kierunku kana³u, natomiast w przypadku zmiany œrednicy kana³u powinna stanowiæ przejœcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieæ spadek co najmniej          3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki œciekowe

Studzienki œciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny byæ z wpustem ulicznym ¿eliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosiæ:

g³êbokoœæ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyj¹tkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

g³êbokoœæ osadnika 0,95 m,

œrednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata œciekowa wpustu powinna byæ usytuowana w œcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byæ usytuowany 2 cm poni¿ej œcieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwi¹zania drogowego.

Liczba studzienek œciekowych i ich rozmieszczenie uzale¿nione jest przede wszystkim od wielkoœci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pod³u¿nego. Nale¿y przyjmowaæ, ¿e na jedn¹ studzienkê powinno przypadaæ od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod³u¿nym œcieku do 3 ( powinien wynosiæ od 40 do 50 m; od 3 do 5 ( powinien wynosiæ od 50 do 70 m; od 5 do 10 ( - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzy¿owaniach ulic nale¿y rozmieszczaæ przy krawê¿nikach prostych w odleg³oœci minimum 2,0 m od zakoñczenia ³uku krawê¿nika.

Przy umieszczeniu kratek œciekowych bezpoœrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaæ siê 0,5 cm poni¿ej poziomu warstwy œcieralnej.

Ka¿dy wpust powinien byæ pod³¹czony do kana³u za poœrednictwem studzienki rewizyjnej po³¹czeniowej, studzienki krytej (tzw. œlepej) lub wyj¹tkowo za pomoc¹ wpustu bocznego.

Wpustów deszczowych nie nale¿y sprzêgaæ. Gdy zachodzi koniecznoœæ zwiêkszenia powierzchni sp³ywu, dopuszcza siê w wyj¹tkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznoœæ usytuowania wpustu nad istniej¹cymi urz¹dzeniami podziemnymi, mo¿na studzienkê œciekow¹ wyp³yciæ do min. 0,60 m nie stosuj¹c osadnika. Osadnik natomiast powinien byæ ustawiony poza kolizyjnym urz¹dzeniem i po³¹czony przykanalikiem ze studzienk¹, jak równie¿ z kana³em zbiorczym. Odleg³oœæ osadnika od krawê¿nika jezdni nie powinna przekraczaæ 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i ¿elbetowe u¿yte do budowy kanalizacji powinny byæ zabezpieczone przed korozj¹, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozj¹ konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kana³owych polega na powleczeniu ich zewnêtrznej i wewnêtrznej powierzchni warstw¹ izolacyjn¹ asfaltow¹, posiadaj¹c¹ aprobatê techniczn¹, wydan¹ przez upowa¿nion¹ jednostkê.

Studzienki zabezpiecza siê przez posmarowanie z zewn¹trz izolacj¹ bitumiczn¹.

Dopuszcza siê stosowanie innego œrodka izolacyjnego uzgodnionego z In¿ynierem.

W œrodowisku s³abo agresywnym, niezale¿nie od czynnika agresji, studzienki nale¿y zabezpieczyæ przez zagruntowanie izolacj¹ asfaltow¹ oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gor¹co wg PN-C-96177 [8].

W œrodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du¿¹ ró¿norodnoœæ i bardzo du¿y przedzia³ natê¿enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozj¹ Wykonawca uzgodni z In¿ynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagêszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale¿y prowadziæ warstwami gruboœci 20 cm. Materia³ zasypkowy powinien byæ równomiernie uk³adany i zagêszczany po obu stronach przewodu. WskaŸnik zagêszczenia powinien byæ zgodny z okreœlonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In¿ynierem.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów do betonu i zapraw i ustaliæ receptê.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowi¹zany do sta³ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z czêstotliwoœci¹ okreœlon¹ w niniejszej OST i zaakceptowan¹ przez In¿yniera.

W szczególnoœci kontrola powinna obejmowaæ:

sprawdzenie rzêdnych za³o¿onych ³aw celowniczych w nawi¹zaniu do podanych sta³ych punktów wysokoœciowych z dok³adnoœci¹ do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod¹,

badanie i pomiary szerokoœci, gruboœci i zagêszczenia wykonanej warstwy pod³o¿a z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ za³o¿enia przewodów i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawid³owoœci u³o¿enia przewodów,

sprawdzenie prawid³owoœci uszczelniania przewodów,

badanie wskaŸników zagêszczenia poszczególnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzêdnych posadowienia studzienek œciekowych (kratek) i pokryw w³azowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj¹.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleg³oœci krawêdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosiæ wiêcej ni¿ ( 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno byæ wiêksze ni¿ 0,1 m,

odchylenie gruboœci warstwy pod³o¿a nie powinno przekraczaæ ( 3 cm,

odchylenie szerokoœci warstwy pod³o¿a nie powinno przekraczaæ ( 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg³oœci osi u³o¿onego kolektora od osi przewodu ustalonej na ³awach celowniczych nie powinna przekraczaæ ( 5 mm,

odchylenie spadku u³o¿onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaæ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiêkszonym spadku),

wskaŸnik zagêszczenia zasypki wykopów okreœlony w trzech miejscach na d³ugoœci 100 m powinien byæ zgodny z pkt 5.5.9,

rzêdne kratek œciekowych i pokryw studzienek powinny byæ wykonane z dok³adnoœci¹ do ( 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

roboty monta¿owe wykonania rur kana³owych i przykanalika,

wykonane studzienki œciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

zasypany  zagêszczony wykop.

Odbiór robót zanikaj¹cych powinien byæ dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postêpu robót.

D³ugoœæ odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byæ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robót,

dostawê materia³ów,

wykonanie robót przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem œcian wykopu i jego odwodnienie,

przygotowanie pod³o¿a i fundamentu,

wykonanie s¹czków,

wykonanie wylotu kolektora,

u³o¿enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek œciekowych,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zagêszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

| 1. PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| --- | --- |
| 2. PN-B-06751 | Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kszta³tki. Wymagania i badania |
| 3. PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ¯wir i mieszanka |
| 4. PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane do nawierzchni drogowych |
| 5. PN-B-12037 | Ceg³a pe³na wypalana z gliny - kanalizacyjna |
| 6. PN-B-12751 | Kamionkowe rury i kszta³tki kanalizacyjne. Kszta³ty i wymiary |
| 7. PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwyk³e |
| 8. PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wype³niaczy stosowany na gor¹co |
| 9. PN-H-74051-00 | W³azy kana³owe. Ogólne wymagania i badania |
| 10. PN-H-74051-01 | W³azy kana³owe. Klasa A (w³azy typu lekkiego) |
| 11. PN-H-74051-02 | W³azy kana³owe. Klasy B, C, D (w³azy typu ciê¿kiego) |
| 12. PN-H-74080-01 | Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania |
| 13. PN-H-74080-04 | Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych. Klasa C |
| 14. PN-H-74086 | Stopnie ¿eliwne do studzienek kontrolnych |
| 15. PN-H-74101 | ¯eliwne rury ciœnieniowe do po³¹czeñ sztywnych |
| 16. BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 17. BN-62/6738-03,04, 07 | Beton hydrotechniczny |
| 18. BN-86/8971-06.00, 01 | Rury bezciœnieniowe. Kielichowe rury betonowe i ¿elbetowe „Wipro” |
| 19. BN-86/8971-06.02 | Rury bezciœnieniowe. Rury betonowe i ¿elbetowe |
| 20. BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Krêgi betonowe i ¿elbetowe. |

10.2. Inne dokumenty

| 21. | Instrukcja zabezpieczania przed korozj¹ konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. |
| --- | --- |
| 22. |

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po³¹czeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11)   Studzienki œlepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki œciekowe do odwodnienia dróg (paŸdziernik 1983)

| KB1-22.2.6.(6) Krêgi betonowe œrednicy 50 cm; wysokoœci 30 lub 60 cm |
| --- |
| 23. | „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. |
| 24. | Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. |
| 25. | Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz¹dzeñ sieciowych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó³ Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo³any przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpieñ 1984 r. |